## Slide 1: Mechanics & Manufacturing
- Le dessin
Lecture 01
Zacharie GUILLAUME
Teacher Assistant – Mechanics & Manufacturing
zacharie.guillaume@outlook.fr

## Slide 2: Plan du cours
01|
02|
03|
04|
Intro
Du croquis au schéma technologique
Schéma architectural & Cinématique
Dessin de définition & d’ensemble

## Slide 3: Intro
Vous ne savez pas dessiner
01|
Même toi bubulle

## Slide 4: 1.1 A quoi sert un dessin ?

## Slide 5: 1.1 A quoi sert un dessin ?
Communiquer
Avec votre équipe
Au manufactureur
À l’utilisateur
Au Réparateur
Avec vous même
01|
Intro

## Slide 6: 1.1 A quoi sert un dessin ?
Réfléchir – Comprendre
Ce que vous voulez faire
Si ça marche
Les limites de fabrication/montage
01|
Intro

## Slide 7: 1.1 A quoi sert un dessin ?
Calculer
La Géométrie c’est des maths.
01|
Intro

## Slide 8: 1.2 Objectifs du cours

## Slide 9: 1.2 Objectifs du cours
Savoir Lire
Que ce soit un schéma, un guide d’utilisation ou un plan de fabrication. Et bien sur faire la différence.
01|
Intro

## Slide 10: 1.2 Objectifs du cours
Savoir dessiner
À partir d’une idée aller jusqu’au plan de fabrication. Pour communiquer avec tout les acteurs
01|
Intro

## Slide 11: 1.3 Matériel

## Slide 12: 1.3 Matériel
Crayon ou stylo
Pas trop gras/ bavant
Traits nets mais fin
Toujours le même
Confortable
01|
Intro
Notes: Ayez unh crayon sous la main

## Slide 13: 1.3 Matériel
Règles & Outils de mesure
Tant que vous ne savez pas tracer des droites parfaites et de longueur exacte
01|
Intro

## Slide 14: 1.3 Matériel
Tous les outils sont des marteaux
Le manque de matériel ne doit jamais vous limiter. Utilisez ce que vous avez à disposition.
01|
Intro

## Slide 15: 1.4 Définitions

## Slide 16: 1.5 Les phases d’un projet où il faut dessiner
Spoiler : toutes

## Slide 17: 1.5 Les Phases
Avant Projet
L’idée originale et les maths de base
01|
Intro

## Slide 18: 1.5 Les Phases
L’étude
Vérification de la faisabilité : la physique
01|
Intro

## Slide 19: 1.5 Les Phases
La production
Comment produire ? Qui que quoi dont où ?
01|
Intro

## Slide 20: 1.5 Les Phases
La vraie vie
Montage, entretien, maintenance et réparation
01|
Intro

## Slide 21: Du Croquis au Schéma Technologique
La définition du produit
02|

## Slide 22: 2. Du Croquis au Schéma Technologique
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
La Géométrie
Le Croquis
Les Schéma
Choix De Techno
Symboles
Bien Comprendre

## Slide 23: 2.0 La Géométrie
Notes: Donner des exercices ( poser des questions)
Dessin technique p34

## Slide 24: 2.1 Le Croquis

## Slide 25: 2.1 Le Croquis
Idée
Définir sa vision de base ainsi que le principe de fonctionnement
02|
Du Croquis au Schéma Techno
Notes: Se trace à main levé, il permet de traduire l’essentiel de la pensée technique du concepteur

## Slide 26: 2.1 Le Croquis
La Géométrie
Savoir tracer un cercle, connaitre les ses fractions et c.
02|
Du Croquis au Schéma Techno
Notes: Cotation et annotation

## Slide 27: 2.2 Les Schémas

## Slide 28: 2.2 Les Schémas
De principe
Comment est-ce que ça fonctionne ?
02|
Du Croquis au Schéma Techno

## Slide 29: 2.2 Les Schémas
Technologique
Agencement des composants
Symboles normalisés
02|
Du Croquis au Schéma Techno

## Slide 30: 2.3 Choix de technologie

## Slide 31: 2.3 Choix de technologie
Assemblage Fileté
3 types :
Vis
Goujon
Boulon
02|
Du Croquis au Schéma Techno

## Slide 32: 2.3 Choix de technologie
Assemblage Fileté
Une symbolique
02|
Du Croquis au Schéma Techno

## Slide 33: 2.3 Choix de technologie
Roulement
Nombreux types,
Une représentation simplifié
02|
Du Croquis au Schéma Techno

## Slide 34: 2.3 Choix de technologie
Roulement
Deux montages types :
X : effort sur l’arbre
O : effort sur le logement
02|
Du Croquis au Schéma Techno
Notes: GDI 269

## Slide 35: 2.3 Choix de technologie
Engrènement
Coefficient de transmission :
02|
Du Croquis au Schéma Techno
Notes: GDI page 299 et 120

## Slide 36: 2.4 Symboles pour schémas

## Slide 37: 2.4 Symboles pour schémas
Electrique
GDI pages 121 à 128
02|
Du Croquis au Schéma Techno
Notes: 240 et plus dessin technique

## Slide 38: 2.4 Symboles pour schémas
Pneumatique
GDI pages 129 à 133
02|
Du Croquis au Schéma Techno

## Slide 39: 2.4 Symboles pour schémas
Cinématique
GDI pages 115 à 120
02|
Du Croquis au Schéma Techno

## Slide 40: Schéma Architectural & Cinématique
Les relations entre les composants
03|

## Slide 41: 3. Schéma Architectural & Cinématique
3.0
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
La Physique
Espace Cartésien
Les liaisons
Les mécanismes
Modes de liaisons
Bien Comprendre

## Slide 42: 3.0 La Physique

## Slide 43: 3.1 Espace Cartésien

## Slide 44: 3.1 Espace Cartésien
Translation & Rotation
3 de chaque : x, y et z
03
Schéma Architectural & Cinématique

## Slide 45: 3.1 Espace Cartésien
Torseurs
Une manière bien pratique de noter les valeurs
03
Schéma Architectural & Cinématique

## Slide 46: 3.1 Espace Cartésien
Changement de repère
SOH CAH TOA
03
Schéma Architectural & Cinématique
Notes: https://www.youtube.com/watch?v=ros02lhq8G4

## Slide 47: 3.1 Espace Cartésien
Changement de repère
Souvenez vous simplement de cette formule
03
Schéma Architectural & Cinématique
Notes: https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.edu.upmc.fr%2Fuel%2Fphysique%2Foutils_nancy%2Fapprendre%2Fchapitre10%2Fpartie4%2Fpopup10.htm&psig=AOvVaw1Cfdk7UrvomubHJBgNdMhy&ust=1604519081992000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwjv_s3AkefsAhWaxuAKHWkTBPMQjB16BAgAEAg

## Slide 48: 3.2 Les Liaisons

## Slide 49: 3.2 Les liaisons
Exemple : la liaison pivot
Un degré de rotation
Aucun degré de translation
03
Schéma Architectural & Cinématique

## Slide 50: 3.2 Les liaisons
Tableau des liaisons
03
Schéma Architectural & Cinématique

## Slide 51: 3.2 Les liaisons
Tableau des liaisons
03
Schéma Architectural & Cinématique

## Slide 52: 3.2 Les liaisons
Tableau des liaisons
03
Schéma Architectural & Cinématique
Notes: Trouver des plans pour que les élèves schématise
http://www.sti2d-erembert.fr/system/etau/images/etau-plan.jpg
https://www.tsi.lycee-louis-vincent.fr/wp-content/uploads/2016/01/GM_DS4-2015_corrige.pdf
Gdi p 87
Dessin technique 205
https://tiplanet.org/modules/archives/downloads2/1418651849.50782/page0m.png

## Slide 53: 3.2 Les liaisons
Cinématique graphique
On reprends un peu de géométrie !
03
Schéma Architectural & Cinématique

## Slide 54: 3.2 Les liaisons
Cinématique graphique
On reprends un peu de géométrie !
03
Schéma Architectural & Cinématique
A
B
T de B
Projeté en A
Projeté en B

## Slide 55: 3.3 Les mécanismes

## Slide 56: 3.3 Les mécanismes
Graphe des Liaisons
Représentation des sous système lié par des liaisons
03|
Schéma Architectural & Cinématique

## Slide 57: 3.3 Les mécanismes
Liaisons équivalentes : Parallèles
La liaison équivalente est égale au résultat de l’égalité des deux liaisons
03|
Schéma Architectural & Cinématique
Notes: Page 494 Ellipse

## Slide 58: 3.3 Les mécanismes
Liaisons équivalentes : Série
La liaison équivalente est égale au résultat de la somme des deux liaisons
03|
Schéma Architectural & Cinématique

## Slide 59: 3.4 Les modes de liaisons

## Slide 60: 3.4 Les modes de liaisons
Mise vs maintien en position
Attention mise en position != Maintien en position
03|
Schéma Architectural & Cinématique
Notes: Lorsque l'on achète un meuble à monter (en kit), il faut pouvoir positionner les planches les unes par rapport aux autres avant de les fixer. On utilise souvent des pions de positionnement cylindriques et une vis pour assembler deux planches : chacune des deux planches a deux trous borgnes (non débouchants) de même diamètre destinés à recevoir un tourillon (pion de positionnement cannelé en bois), une des planches a un trou débouchant « large » pour laisser passer la vis et l'autre a un trou borgne plus petit qui sera taraudé par la vis.
Pour la mise en position, on enfonce les pions de positionnement dans une des planches, puis on positionne l'autre planche afin que les planches soient en contact. Pour le maintien en position, on visse la vis à bois.

## Slide 61: 3.4 Les modes de liaisons
Liaison encastrement : indémontable
Rivetage
Montage serré
Soudure
03|
Schéma Architectural & Cinématique
Notes: Voir dessin technique page 218

## Slide 62: 3.4 Les modes de liaisons
Liaison encastrement : Démontable
Boulons, goujons et vis
Goupillage
Blocage par vis de pression
03|
Schéma Architectural & Cinématique
Notes: Lorsque l'on achète un meuble à monter (en kit), il faut pouvoir positionner les planches les unes par rapport aux autres avant de les fixer. On utilise souvent des pions de positionnement cylindriques et une vis pour assembler deux planches : chacune des deux planches a deux trous borgnes (non débouchants) de même diamètre destinés à recevoir un tourillon (pion de positionnement cannelé en bois), une des planches a un trou débouchant « large » pour laisser passer la vis et l'autre a un trou borgne plus petit qui sera taraudé par la vis.
Pour la mise en position, on enfonce les pions de positionnement dans une des planches, puis on positionne l'autre planche afin que les planches soient en contact. Pour le maintien en position, on visse la vis à bois.

## Slide 63: 3.4 Les modes de liaisons
Critère de choix des liaisons
Condition fonctionnelles
Nature et intensité des forces
Fréquence de démontage
Public
Encombrement
Prix
03|
Schéma Architectural & Cinématique

## Slide 64: Dessin de Définition et d’Ensemble
Lire & écrire
04|

## Slide 65: 4. Dessin de Définition & d’Ensemble
4.0
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
La normalisation
La feuille
Les traits
Les vues
Eléments courants
La CAO
Bien Comprendre

## Slide 66: 4.0 La normalisation

## Slide 67: 4.1 La feuille

## Slide 68: 4.1 La feuille
Les formats
A5 : 210 x 148.5
A4 : 297 x 210
A3 : 420 x 297
A2 : 597 x 420
A1 : 840 x 597
A0 : 1188 x 840
04|
Dessin de Définition & d’Ensemble
Notes: Dessin technique 20

## Slide 69: 4.1 La feuille
Le cartouche
Les pièces
Le monteur
Echelle
Le type de dièdre
Plein d’info
04|
Dessin de Définition & d’Ensemble

## Slide 70: 4.2 Les traits

## Slide 71: 4.2 Les traits
Dessin de Définition & d’Ensemble
04|

## Slide 72: 4.2 Les traits
04|
Dessin de Définition & d’Ensemble

## Slide 73: 4.3 Les vues

## Slide 74: 4.3 Les vues
Les Dièdres
Le premier dièdre : la vue européenne
04|
Dessin de Définition & d’Ensemble
Notes: Exercices dessin industriel p72

## Slide 75: 4.3 Les vues
Les Dièdres
Le 3ème dièdre : la vue américaine
04|
Dessin de Définition & d’Ensemble
Notes: Exercices dessin industriel p72

## Slide 76: 4.3 Les vues
Les Coupes
Sert à dévoiler l’intérieur d’une pièce de manière plus clair
04|
Dessin de Définition & d’Ensemble

## Slide 77: 4.3 Les vues
Les Coupes
Coupe locale et demi coupe, lorsqu’une coupe générale surchargerait la vue
04|
Dessin de Définition & d’Ensemble
Notes: Exercice dessin technique

## Slide 78: 4.3 Les vues
Les Coupes
Les matériaux sont représenté de différentes manière
04|
Dessin de Définition & d’Ensemble

## Slide 79: 4.3 Les vues
Les Sections
Une section permet d’éviter de surcharger un plan en montrant milles coupes
04|
Dessin de Définition & d’Ensemble

## Slide 80: 4.4 Eléments courants

## Slide 81: 4.4 Éléments courants
Filetage et Taraudage
Gdi : p188-229
Dessin technique : p221-232
04|
Dessin de Définition & d’Ensemble
Notes: https://cahier-de-prepa.fr/CoeffinPTSI/download?id=302
Gdi page

## Slide 82: 4.4 Éléments courants
Roulements
Gdi : p264-277
Dessin technique : p243-244
04|
Dessin de Définition & d’Ensemble

## Slide 83: 4.4 Éléments courants
Engrenage
Gdi : p297-305
Dessin technique : p244
04|
Dessin de Définition & d’Ensemble

## Slide 84: 4.5 CAO

## Slide 85: 4.5 Passer à la CAO
Cotation paramétrique
Mettre une variable en guise de cote pour pouvoir la modifier ultérieurement
04|
Dessin de Définition & d’Ensemble

## Slide 86: 4.5 Passer à la CAO
Arbre de fonction
Logiciel de modélisation classique (Dassault) découpe la pièce sous la forme des différentes actions appliquées.
04|
Dessin de Définition & d’Ensemble

## Slide 87: 4.5 Passer à la CAO
Volumique vs Surfacique
Les fonctions surfacique sont dirigées par des maths complexes
04|
Dessin de Définition & d’Ensemble