## Slide 1: Exercices pour hier

## Slide 2: Système de levée
Classes d’equivalence
Graphe des liaisons
Schéma cinématique
Torseurs
00|
Exercices pour hier
Notes: file:///C:/Users/zz193463/OneDrive/03%20Travail/02%20DVIC/01%20Cours/02%20MIRMIR%20W2/dorian/03-TD01.pdf

## Slide 3: Boîte CATEP
Déterminer l’ensemble des rapports de vitesse disponibles pour cette boite de vitesse
00|
Exercices pour hier

## Slide 4: Changement de repère
Déterminer les équations pour z1 et y1
00|
Exercices pour hier
ᶿ
ᶿ

## Slide 5: Mechanics & Manufacturing
- Résolution graphique
Lecture 02
Zacharie GUILLAUME
Teacher Assistant – Mechanics & Manufacturing
zacharie.guillaume@outlook.fr

## Slide 6: Plan du cours
01|
02|
03|
04|
Intro
Les Mathématiques
Mécanique Statique
Mécanique Cinématique

## Slide 7: Intro
La physique avec les mains
01|

## Slide 8: 1.1 A Quoi sert la résolution graphique
Notes: Vidéo laura kampf !!!

## Slide 9: 1.2 Objectif du cours

## Slide 10: 1.2 Objectif du cours
Comprendre les notions de force
Les définitions ne sont pas toujours les même
01|
Intro

## Slide 11: 1.2 Objectif du cours
Comprendre les notions de vitesse
01|
Intro

## Slide 12: 1.2 Objectif du cours
Calculer avec un dessin
Comme ça pas de maths !
01|
Intro

## Slide 13: 1.3 Matériel

## Slide 14: 1.3 Matériel
Matériel de dessin
Le même que précédemment
01|
Intro

## Slide 15: 1.3 Matériel
Crayons de couleur
À partir de 5 couleurs on est bon en général
01|
Intro

## Slide 16: 1.3 Matériel
Outils de mesure
Compas, règles, ce genre de chose
01|
Intro

## Slide 17: 1.3 Matériel
Main droite
À toujours avoir sur soit
01|
Intro

## Slide 18: 1.4 Définitions

## Slide 19: 1.4 Définitions
Statique
Étude des corps en équilibre
01|
Intro

## Slide 20: 1.4 Définitions
Cinématique
L'enregistrement du mouvement, c'est-à-dire le relevé de la position et de la vitesse.
01|
Intro

## Slide 21: Les Maths
Coucou les IIMs !
02|

## Slide 22: 2. Les maths
2.0
2.1
2.2
2.3
Modalité de l’univers
Les Vecteurs
Positions et ses dérivées
Les torseurs

## Slide 23: 2.0 Modalité de l’univers

## Slide 24: 2.0 Modalité de l’univers
Espace : on définit une origine et une base orthonormée direct
Temps : Toute position est définit à un instant t dépendant de l’origine temporelle
02|
Les Maths

## Slide 25: 2.0 Modalité de l’univers
Solide indéformable
Ensemble de point dont la distance ne varie pas entre eux
02|
Les Maths

## Slide 26: 2.1 Les vecteurs

## Slide 27: 2.1 Les Vecteurs
Produit vectoriel
Noté « ^ »
Anticommutatif
Distributif
02|
Les Maths

## Slide 28: 2.1 Les Vecteurs
Dérivation vectorielle
02|
Les Maths

## Slide 29: 2.1 Les Vecteurs
Dérivation vectorielle
Et changement de base
On appelle formule de dérivation vectorielle la formule de changement de bases d’observation. Elle s’exprime par
02|
Les Maths

## Slide 30: 2.1 Les Vecteurs
Notation
Pour simplifier les notation on utilise des points
02|
Les Maths

## Slide 31: 2.2 Position et ses dérivées

## Slide 32: 2.2 Position et ses dérivées
Trajectoire
On appelle trajectoire du point P dans son mouvement par rapport à R l’ensemble des position qu’occupera P au cours du temps
02|
Les Maths
Notes: la trajectoire du point P1 dans le mouvement de la roue par rapport à la fourche est un cercle de centre A et de rayon AP1 ; – la trajectoire du point A dans ce même mouvement se réduit à un point ; – la trajectoire du point A dans le mouvement de la roue par rapport au sol est une droite parallèle à (M1M3) passant par A ; – la trajectoire du point P1 dans ce même mouvement est une cycloïde.

## Slide 33: 2.2 Position et ses dérivées
Position
La position correspond au vecteur dont les paramètres sont les coordonnée du point étudié
02|
Les Maths

## Slide 34: 2.2 Position et ses dérivées
Vitesse
On appelle vecteur vitesse du point P dans le mouvement 2/1 le vecteur dérivé par rapport au temps d’un vecteur position de ce point P dans la base d’observation.
02|
Les Maths
Notes: Soit un point P tournant autour d’un axe ∆. L’angle θ est défini par la rotation d’une base 2 par rapport à une base 1. Ces deux bases ont comme vecteur commun z1 = z2. Soit I un point fixe dans 1 de telle sorte que l’on puisse poser comme vecteur position −→I P = ρx2 . Le rayon ρ est supposé constant au cours du temps.

## Slide 35: 2.2 Position et ses dérivées
Accélération
On appelle vecteur accélération du point P dans le mouvement 2/1 le vecteur dérivé par rapport au temps du vecteur vitesse de ce point P dans le même mouvement.
02|
Les Maths

## Slide 36: 2.3 Torseurs

## Slide 37: 2.3 Les Torseurs
Formes
Ne pas confondre torseur cinématique et torseur statique
02|
Les Maths
Torseur cinématique
actions transmissible
(statique)
Rotation Translation
Radian/s M/s
Translation Rotation
N N/m

## Slide 38: 2.3 Les Torseurs
Addition
Simple
Mais uniquement si au même point d’application !
02|
Les Maths

## Slide 39: 2.3 Les Torseurs
Déplacement
02|
Les Maths

## Slide 40: 2.4 Exercices
Notes: P38 dunod

## Slide 41: Mécanique Statique
Quand ça ne bouge plus
03|

## Slide 42: 3. Mécanique Statique
3.1
3.2
3.3
3.4
Actions mécanique
Modélisation des actions mécanique
Résolution
Dessin

## Slide 43: 3.1 Actions mécaniques

## Slide 44: 3.1 Actions mécaniques
Définition
Tout ce qui peut :
Immobiliser un corps
Le déformer
Créer un mouvement
03|
Mécanique Statique

## Slide 45: 3.1 Actions mécaniques
Force
Entité vectorielle caractérisé par :
un point d’application
Une direction
Un sens
Un module
03|
Mécanique Statique
M
(d)
Notes: P553 ellipse

## Slide 46: 3.1 Actions mécaniques
Moment
Vecteur Définit à partir d’une action Mécanique et un point
03|
Mécanique Statique
M
(d)
A
) =

## Slide 47: 3.2 Modélisation des actions mécanique
Notes: Prends le ellipse p553

## Slide 48: 3.2 Modélisation des actions mécanique
Contact
On parlera uniquement de contact solide/solide
03|
Mécanique Statique

## Slide 49: 3.2 Modélisation des actions mécanique
Distance
S’exerce en tout point du solide de manière identique
03|
Mécanique Statique

## Slide 50: 3.2 Modélisation des actions mécanique
Puissance
Produit des torseurs cinématique et d’action mécanique
03|
Mécanique Statique

## Slide 51: 3.2 Modélisation des actions mécanique
Torseur statique
03|
Mécanique Statique
actions transmissible
(statique)
Forces Moments
N N/m

## Slide 52: 3.3 Résolution
Notes: P583 ellipse

## Slide 53: 3.3 Résolution
Isoler un système
Et déterminer toutes les actions mécaniques extérieures
03|
Mécanique Statique

## Slide 54: 3.3 Résolution
Principe fondamental de la statique (PFS)
La somme est nulle
03|
Mécanique Statique

## Slide 55: 3.3 Résolution
Hyperstatisme et isostatisme
Est-ce que l’on peut résoudre ?
03|
Mécanique Statique

## Slide 56: 3.3 Résolution
Méthodologie
Graphe des liaisons
Degré d’hyperstatisme
PFS classe par classe
TADAM
03|
Mécanique Statique

## Slide 57: 3.4 Dessin
Notes: Dans le plan donc

## Slide 58: 3.4 Dessin
Cas deux AM
Solvable avec un module
03|
Mécanique Statique

## Slide 59: 3.4 Dessin
Cas de Trois AM
Solvable avec :
Une AM entièrement connue
Un support
03|
Mécanique Statique
A
B
support de B
C

## Slide 60: 3.4 Dessin
Cas de Trois AM
Solvable avec :
Une AM entièrement connue
Un support
03|
Mécanique Statique
A
B
support de B
C

## Slide 61: 3.4 Dessin
Cas de Trois AM
Solvable avec :
Une AM entièrement connue
Un support
03|
Mécanique Statique
A
B
support de B
C
Notes: Donner le cas parallèle en exercice

## Slide 62: 3.4 Dessin
Cas de Quatre AM
Solvable avec :
Une AM entièrement connue
le support de toutes les autres
03|
Mécanique Statique
A
B
C
D

## Slide 63: 3.4 Dessin
Cas de Quatre AM
Solvable avec :
Une AM entièrement connue
le support de toutes les autres
03|
Mécanique Statique
A
B
C
D
Notes: Ellipse p 617

## Slide 64: Cinématique
La mécanique du mouvement
04|

## Slide 65: 4. Cinématique
4.1
4.2
4.3
4.4
Définitions
Torseur cinématique
Dessin
Exercices

## Slide 66: 4.1 Définitions

## Slide 67: 4.1 Définitions
Champs de vecteur vitesse
C’est l’ensemble des vitesse appliqué à chaque point d’un solide
04|
Cinématique

## Slide 68: 4.1 Définitions
Relation de Varignon
La formule définissant le champ de vecteur vitesse
04|
Cinématique

## Slide 69: 4.2 Torseurs cinématique

## Slide 70: 4.2 Torseurs cinématique
Forme
04|
Cinématique

## Slide 71: 4.2 Torseurs cinématique
Propriétés
04|
Cinématique

## Slide 72: 4.2 Torseurs cinématique
Composition
04|
Cinématique

## Slide 73: 4.2 Torseurs cinématique
Point et axe centraux
Point où le moment est nul
Axe constitué des points centraux
04|
Cinématique

## Slide 74: 4.2 Torseurs cinématique
Les liaisons
04|
Cinématique

## Slide 75: 4.3 Dessin

## Slide 76: 4.3 Dessin
Caractéristique de la trajectoire
04|
Cinématique

## Slide 77: 4.3 Dessin
Caractéristique du mouvement
04|
Cinématique

## Slide 78: 4.3 Dessin
Caractéristique du vecteur vitesse
04|
Cinématique

## Slide 79: 4.3 Dessin
Centre Instantané de Rotation
04|
Cinématique

## Slide 80: 4.4 Exercices